用户需求书

一、项目概况

为进一步加强伙房现场管理，推进伙房星级现场规范化建设，实现餐具整洁光亮、安全卫生的目标，现需采购一批304不锈钢餐具（共3种商品，采购预算总金额：人民币：49738.47元），具体需求如下：

二、项目需求

| 序号 | 商品名称 | 成品材质要求 | 规格参数 | 商品样图 | 采购 需求量 （只） | 最高限价 （元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢 蒸饭方形托盘 | 成品应符合下列要求： 1、SUS304食品级不锈钢制品 2、盘口卷边要防刮手设计 3、▲符合定制尺寸要求 | 钢材厚度 足1.2 mm 盘体长度（含卷边外沿） 60 cm 盘体宽度（含卷边外沿） 40 cm 盘体深度（高） 6 cm（▲定制版尺寸） |  | 203只 | 86.33 |
| 2 | 不锈钢 圆柱形饭桶 | 成品应符合下列要求： 1、SUS304食品级不锈钢制品 2、整桶一体成型 3、桶口卷边要防刮手设计 4、铆双外耳 5、无盖 6、纯空桶，无加热保温功能 | 钢材厚度 足3.0 mm 桶体高度 60 cm 桶体直径 60 cm |  | 39只 | 741.67 |
| 3 | 不锈钢 圆柱形汤桶 | 成品应符合下列要求： 1、SUS304食品级不锈钢制品 2、整桶一体成型 3、桶口卷边要防刮手设计 4、铆双外耳 5、无盖 6、纯空桶，无加热保温功能 | 钢材厚度 足3.0 mm 桶体高度 50 cm 桶体直径 50 cm |  | 5只 | 657.67 |
| 本项目采购预算总金额（元） 注：价格包括货物价格、人工费、运输费、税金等所有费用 | 49738.47 |

三、相关要求

1、因使用场所和配套烹饪设备尺寸的特殊性，中标人提供的上述三种不锈钢餐具，材质必须使用符合《中华人民共和国不锈钢食具容器卫生标准》的SUS304食品级不锈钢，规格参数必须与我方提出的需求一致，否则我方有权拒收（▲特别是产品出现外沿卷边刮手或尺寸参数不达标的，我方一律拒收。即：中标人首次送货时，先送样品，托盘、饭桶、汤桶各1只，现场嵌入我方伙房配套使用的烹饪设备上，尺寸验收达标后，中标人再将中标货物一次性配送完成。）

2、中标人提供的上述三种不锈钢餐具，质保期为1年，如出现不锈钢生厂家制造工艺导致的部件脱落、盘面或桶体断裂的情形，中标人需保证在质保期内按照生产厂家的服务标准提供售后服务，由此产生的一切费用，由中标人承担。

3、中标人需保证提供的不锈钢餐具绝无假冒伪劣、以次充好或侵犯其他第三方合法权益等情形。

四、交货地点

广东省梅州市梅州三路66号，中标人将货物送到交货地点后，我方才负责卸货。

五、交货时间

本项目合同签订生效之日起20个自然日内（首次送货时先送样品，验收合格后再一次性将余下货品配送完成）。

六、合同签订

本项目中标通知书发布之日起5个工作日内，双方签订采购合同。

七、履约保证金

本项目合同生效之日起3个工作日内，中标人须向我方支付合同金额5%的履约保证金。在中标人完成其合同义务，包括任何保证义务后三十日内，我方一次性无息退还履约保证金。

八、货款支付

中标人将全部中标商品按时交货，并按我方相关程序验收合格后，我方根据中标人提供的国家正式发票，于10个工作日内支付结清全部货款。

需求部门：生活卫生科