附件：1

用户需求书

一、项目名称：梅州监狱停车场车牌识别管理系统

二、购买单位（发包人）：广东省监狱管理局警务保障中心梅州分中心

三、购买项目

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场车牌识别管理系统 |  |  |

四、预算价格

| 序号 | 项目 | 采购预算单价（元） | 采购数量（台、套） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四行显示云计算终端 | 6500 | 2 | 13000 |
| 2 | 直杆道闸 | 4000 | 1 | 4000 |
| 3 | 雷达地感 | 800 | 1 | 800 |
| 4 | 安装调试 | 2000 | 1 | 2000 |
| 5 | ／ |  |  |  |
| 预算总计：19800元 |

五、项目主要性能指标

| 一、出入口车道设备 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| 1 | 四行显示云计算终端 | T20 | 小天 | 免去电脑 （无需反复投资电脑维护和换新费用，数据不会丢失，数据没法篡改，安全，稳定） 免去网线 免去数据，免加密狗，免软件，免维护（云计算超级AI大脑自动运维） 城市级别运营平台 一部手机管理一片停车场，无需安装APP，直接微信公众号，小程序管理，支持一个物业集团管理账号管理关联账号下所有停车场。 无人值守 移动管理 电子优惠券 电子发票 4G无线上云 云-管-端物联网架构 微信、支付宝、云闪付 主要参数特点： 高清摄像机：300WR3内置AI识别一体机 白天识别率：≥99.9% 夜间识别率：≥99.7% 语音：智能语音合成 补光灯：光敏自动开关, 支持云端二次识别纠正， 非法开闸有记录可查，防止逃费， 可以实现对无牌车扫码逃费行为的管控，防止逃费。 终端脱网可以正常计费， 车牌防伪避免手机照片识别逃费 前端停电或者新旧系统切换支持导入临时记录避免损失， 特殊情况下支持手机小程序拍照识别自动计费，防止费用流失。 终端上线离线自动提醒。 支持云坐席配合现场环境监控集中WEB大屏监控中心管理（选购功能）。迷你版手机端直接免费开放使用，搭配环境相机后可以直接调取实时环境视频。方便管理做到无人值守。 | 2 | 台 |
| 2 | 直杆道闸 | AK107 | 小天 | 采用一体化直流无刷机芯*有效保证闸机运行平稳可靠 | 1 | 台 |
| 3 | 雷达地感 |  | 小天 |  | 防止砸车砸人，自动落杆 | 1 | 套 |
| 4 | 安装调试费 |  |  | 人工辅料 | 1 | 套 |

六、采购要求

1、供应商资格及要求：具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2、安装时间：2024年5月15日前。

3、安装地点：梅州三路66号梅州监狱。

4、所购置项目价格含人工费、运输费、安装费、调试费、税费等。

5、供应商需保证在质保期内提供售后服务。

七、付款方式

本项目验收合格后，采购人根据供应商提供的增值税发票15日内支付货款。

省局警保梅州分中心2024年4月12日